| Praha: | 1.2.2013 | dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 016403/2013/KUSK |  |
| Spisová značka: | SZ_178222/2012/KUSK/7 |  |
| Vyřizuje: | Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz |  |
| Značka: | OŽP/Zk |  |

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název:   Stavba multifunkční haly „KARTARENA“

Charakter záměru: předmětem záměru je stavba multifunkční haly s vnitřní dráhou pro motokáry se speciálním povrchem. Kromě závodní dráhy pro motokáry bude možné halu v případě potřeby rychle přebudovat pro různé sportovní akce (např. florbal a jiné míčové sporty). V hale bude situováno i doplňkové společenské a sportovní zařízení, které umožní další využití, jako je bowling, restaurační zařízení, letní gril s posezením na terase včetně sociálního a technického zázemí a administrativních prostor. Součástí objektu budou dílny, které budou využívány pro drobnou výrobu (motokáry, autokrosové speciály). Před halou bude parkoviště  pro návštěvníky. Koncept celé budovy je založen na dominantním vstupu v jejím středu o výšce 9,5 m, který evokuje časoměřičskou věž. Věž bude dělit budovu na dva provozně i koncepčně rozdílné celky. Na jedné straně dvoupodlažní, čistá funkcionalistická hmota s velkými okny kanceláří a obchodu, směřující od dálnice do prostranství zeleně (její výška bude 8,6 m). V prvním nadzemním podlaží bude vstupní hala, foyer a recepce, obchod, 2x zasedací místnost, prostor pro školení, sociální zařízení, administrativní zázemí, šatny pro návštěvníky, prodejna se skladem a zázemím, část pro výrobu, opravy a úpravy motokár, která bude zahrnovat dílnu, myčku na motory, motorárnu, obrobnu a svařovnu včetně zázemí. V druhém nadzemním podlaží se bude nacházet restaurace a bar, konferenční místnost, salonek, bowling, sociální zázemí pro návštěvníky, kanceláře a sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Na druhé straně bude vlastní jednopodlažní motokárová hala o ploše 4073 m2  a výšce 8,4 m. Celý objekt bude laděn do neutrální šedé barvy.

Záměr je umístěn do území, které je již v současnosti negativně ovlivňováno intenzivním provozem na rychlostních silnicích R10 a silnicích I/18 i I/16 se systémem jejich vzájemného křížení. Při provozu multifunkční haly budou emitovány pouze zplodiny ze spalování zemního plynu při vytápění objektu (předpokládaná roční spotřeba 58 000 m3 zemního plynu), dále z provozu na dráze a související dopravy návštěvníků (max. 200 osobních automobilů denně a 4 malé nákladní automobily týdně). Při provozu nové haly budou novými zdroji hluku VZT jednotky a doprava osobními automobily. Provoz motokárové dráhy bude uvnitř haly, takže venkovní prostředí bude ovlivňovat hlukem minimálně. Od obytné zástavby bude oddělena rychlostní silnicí R10, která má na straně směrem k Bezděčínu hlukovou zástěnu vyšší než je navrhovaný nejvyšší bod multifunkční haly. Při provozu haly nebudou vznikat technologické odpadní vody. Dešťové vody se střech budou svedeny do 50 m3 retenční nádrže a z větší části zpětně využity na zalévání. Splaškové odpadní vody budou svedeny na městskou čističku odpadních vod. Provozní odpady budou odstraňovány smluvně běžným způsobem prostřednictvím externích firem, které mají pro tuto činnost oprávnění. Plocha zeleně přesáhne 50%. Její detailní návrh se připravuje, bude zpracován pro stavební řízení na základě spolupráce a konzultace s příslušným orgánem veřejné správy.

Kapacita:    areál o ploše 27 863 m2, z toho zastavěná 5562 m2 (maximální vnější rozměry

členěné haly budou 98,90 x 58,22 m),  125 parkovacích stání pro osobní

automobily a 4 pro autobusy.

Umístění:    kraj:    Středočeský

obec:   Mladá Boleslav

k.ú.:    Bezděčín u Mladé Boleslavi (u nájezdu na rychlostní silnici R10)

Oznamovatel: CARAVAN METROPOL, s.r.o., Kolbenova 894/25, 198 00 Praha 9

IČ:                   61056561

Zpracovatelka oznámení: Ing. Miluše Němečková,

Ořechová 626, 294 71 Benátky nad Jizerou

Zařazení záměru: podle zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 10.4 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněné podle zvláštních předpisů.

Souhrnné vypořádání připomínek

V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha, Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství. Z veřejnosti se k oznámení nikdo nevyjádřil.

Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek souhlasí se záměrem v navrhovaném rozsahu a nemá k němu zásadní připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí - k předloženému dokumentu vydává toto vyjádření:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá námitek.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) - na dotčených pozemcích je předpoklad výskytu zvláště chráněných živočichů - koroptev polní, ještěrka, čmelák a slavík. Dle § 50 zákona je chráněn i jejich biotop, proto požaduje biologické hodnocení – jarní aspekt, který potvrdí nebo vyloučí výskyt chráněných živočichů a v případě potvrzení výskytu navrhne opatření k minimalizaci zásahu do biotopu chráněných živočichů.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů předloženým záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (zahrada, orná půda, trvalý travní porost). Investor požádá o souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Žádost bude podána u Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky (upozorňuje na rozpor v dokumentaci, kde se v částech B.I.8. a B.II.1. hovoří o skladu, resp. skladové hale).

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k záměru nemá připomínky.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště v Mladé Boleslavi ve stanovisku ke zjišťovacímu řízení mj. uvádí:

Zdrojem hluku, který bude vznikat při provozu posuzovaného záměru, budou pouze běžná zařízení vzduchotechniky na střeše haly a doprava. Hlavním a určujícím zdrojem hluku ve sledované lokalitě je doprava na rychlostní komunikace R10. Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které vznikají při provozu haly a teoreticky by mohly ovlivňovat venkovní prostředí je provoz motokár v hale. Vzhledem k železobetonové konstrukci haly bude únik hluku pouze okny. Stavba se nachází v těsné blízkosti rychlostní silnice R10 mimo obytnou zástavbu, lze tedy konstatovat, že hluk z haly neovlivní zvýšení imisní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb. Nejbližší dům je cca 150 m a nachází se na opačné straně rychlostní komunikace. Zdroj hluku – vzduchotechnika na střeše haly, nezpůsobí hlukové zatížení v lokalitě. U rychlostní silnice na straně u Bezděčína je hluková stěna vysoká 5,2 m. Multifunkční hala bude vyšší než povrch komunikace a nižší než protihluková stěna. Hluk z haly nebude znamenat přírůstek k hlukovému zatížení v obytné zástavbě v Bezděčíně. Předpokládá se provoz pouze v denní době.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad v souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření: S předloženým záměrem „Stavba multifunkční haly KARTARENA“ orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí. Předložené oznámení obsahuje dostatek údajů pro řádné posouzení a není třeba další posuzování.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha vydala komplexní stanovisko s následujícími připomínkami:

Oddělení ochrany vody:

1. Z hlediska provozu mycího boxu motorů není zřejmé, jak bude řešeno čištění recirkulované vody. Respektive jak bude nakládáno se zachyceným znečištěním (kal, zaolejovaná emulze apod.), popřípadě s vyměněnou vodou z okruhu. Pro toto zařízení by měl být zpracován provozní řád. Musí být vyloučeno vypouštění znečištěných vod do splaškové kanalizace.

Vypořádání:

Myčka motorů bude pouze oddělený prostor s větráním, kde bude mycí stůl s uzavřeným okruhem. To znamená, že se bude používat mycí náplň ze zásobníku, který bude v případě potřeby vyměněn za nový. Tato služba bude nakupována spolu s mycím stolem a bude ji zajišťovat externí firma. V žádném případě nebude odpad z mycího stolu vypouštěný jako odpadní voda. Pro používání mycího stolu bude vypracován provozní řád.

Podmínka je uvedena v závěru tohoto zjišťovacího řízení.

2. V dokumentaci je uvedeno, že z hlediska skladování závadných látek je počítáno s maximálním okamžitým objemem pouze do 500 l olejů a provozních kapalin pro údržbu motokár. Není zřejmé, zda je v tomto množství počítáno i s pohonnými hmotami (benzinem) pro jejich provoz. S ohledem na charakter záměru doporučuje, aby byl pro provoz areálu zpracován havarijní plán.

Vypořádání:

Množství skladovaných závadných látek, uvedených v oznámení, zahrnuje veškeré předpokládané množství olejů a provozních kapalin, které by nemělo přesáhnou 500 l. Vzhledem k umístění záměru bude vypracován havarijní plán pro případ havarijního úniku závadných látek.

Podmínka je uvedena v závěru tohoto zjišťovacího řízení.

3. Pouze z faktografického hlediska upozorňuje, že zájmové území je sice skutečně odvodňováno tokem Dobrovkou, která je přítokem Vlkavy. Vlkava ale není levostranným přítokem Jizery, neboť se jako pravostranný přítok vlévá přímo do Labe. Lokalita záměru tak z hlediska orografického členění povodí povrchových vod nemá s Jizerou nic společného.

Další řízení v rámci EIA nepožaduje. Do závěrů zjišťovacího řízení a stanovených podmínek realizace požaduje reflektovat výše uvedené připomínky 1 a 2.

Bez připomínky (v daném kontextu se jedná o formální pochybení).

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

1. V oznámení je uvedeno, že nedojde ke kácení vzrostlé zeleně - dřevin jejichž obvod je ve 130 cm nad zemí větší než 80 cm. Ze situačního plánu areálu na str. 8 není zcela jasné, zda objekt SO-01-Multifunkční hala nezasáhne do vzrostlé zeleně podél rychlostní silnice R10 Praha Liberec. Požaduje doplnit ortofotomapu s umístěním uvažovaného záměru, spolu s plánkem funkčního využití ploch, zda se nejedná o izolační zeleň.

Vypořádání:

Pro další řízení bude požadováno doplnit situaci o aktuální mapový podklad obsahující umístění záměru a rozmístění vzrostlé zeleně, s podrobným popisem (druhů a rozměrů dřevin) zejména podél R10. K  plánovanému zásahu do zeleně bude ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydávat závazné rozhodnutí příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí.

Podmínka je uvedena v závěru tohoto zjišťovacího řízení.

2. Na straně 13 v podkapitole srážkové vody je uveden objem 2 retenčních nádrží 25 m3. Z textu není zřejmé, jak se k tomuto číslu došlo, když maximální denní objem srážek je uváděn 334,5 m3 za den. Požaduje doplnit výpočet objemu retenčních nádrží v souladu s platnými předpisy. Upozorňuje na skutečnost, že vodní toky patří dle § 3 a § 4 zákona č. 114/1992 Sb. mezi významné krajinné prvky a jsou chráněny před poškozováním a ničením. Na základě toho požaduje doplnit jaký je průměrný roční průtok Dobrovského potoka, kam bude svedena voda z 12 020 m2 zpevněných ploch a střech a jaké množství vody bude odtékat z retenčních nádrží.

Vypořádání:

Kapacita retenční nádrže je navržena pouze na odvodnění střechy s tím, že retenční nádrž (50 m3) bude sloužit pouze na zálivku zeleně. Umístěním a realizací navržené stavby však nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů lokality. Pro přebytečné vody tedy bude nutné v následující projektové dokumentaci, na základě podrobného vyhodnocení hydrogeologických poměrů, navrhnout odpovídající systém vsakování dešťové vody ze všech objektů v areálu na pozemku investora, případně navrhnout dostatečně kapacitní retenční nádrže s řízeným vypouštěním dešťových vod do místní vodoteče (Dobrovky). Požadovaná opatření musí být navržena v režimu odsouhlaseném správcem toku v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Součástí hodnocení by měl být rozklad o tom, jaké množství dešťové vody bude zasakováno přímo na pozemku, jaké množství vody bude odváděno do vodního toku Dobrovky, jaký je průměrný průtok Dobrovky v místě navrženého zaústění dešťové kanalizace a o jak velký nárůst se jedná. Uvedené údaje umožní objektivně posoudit, zda nedojde k poškození VKP – vodního toku Dobrovky.

Podmínka je uvedena v závěru tohoto zjišťovacího řízení

3. Vzhledem k neprovedení biologického průzkumu, bude před započetím terénních úprav v jarních měsících roku 2013 (březen-květen) proveden orientační biologický průzkum. Po doplnění výše uvedeného a zapracování podmínky ohledně biologického průzkumu do závěrů zjišťovacího řízení, další řízení v rámci procesu EIA nepožaduje.

Vypořádání:

Orientační biologický průzkum bude proveden na jaře (březen – květen) a projednán ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny v rámci zpracování a projednávání další fáze přípravy projektové dokumentace.

Podmínka je zahrnuta do tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Závěr:

K oznámení záměru „Stavba multifunkční haly „KARTARENA“ bylo dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude dále posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení, ověření na místě samém a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdržených vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a doplňujících podkladů a konzultací, dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že  záměr

Stavba multifunkční haly „KARTARENA

n e b u d e

posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu splnění následujících podmínek:

V další fázi přípravy projektové dokumentace k záměru a jeho provozu respektovat podmínky uvedené v oznámení na str. 40 - 42, v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů a dále relevantní připomínky uvedené výše ve vyjádřeních k oznámení, zejména České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha a Magistrátu města Mladá Boleslav - odboru životního prostředí; jedná se zejména o tyto podmínky:

- Odpad z mycího stolu nebude vypouštěn jako odpadní voda. Pro používání mycího stolu bude vypracován provozní řád.

- Srážkové vody, které by mohly být znečištěny případnými úkapy z automobilové dopravy (parkoviště), budou vypouštěny přes odlučovač ropných látek, který zachytí eventuelní úkap ropných látek.

- Zpracovat podrobné vyhodnocení hydrogeologických poměrů a navrhnout odpovídající systém vsakování dešťové vody ze všech objektů v areálu, případně navrhnout dostatečně kapacitní retenční nádrže s řízeným vypouštěním dešťových vod do místní vodoteče (Dobrovky). Požadovaná opatření navrhnout v režimu odsouhlaseném správcem toku v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Součástí hodnocení by měl být rozklad o tom, jaké množství dešťové vody bude zasakováno přímo na pozemku, jaké množství vody bude odváděno do vodního toku Dobrovky, jaký je průměrný průtok Dobrovky v místě zaústění dešťové kanalizace do vodoteče a o jak velký nárůst se jedná. Uvedené údaje umožní objektivně posoudit, zda nedojde k poškození VKP – vodního toku Dobrovky.

- Pro další řízení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, doplnit podklady o aktuální mapový podklad obsahující umístění záměru a současně rozmístění stávající vzrostlé zeleně s podrobným popisem (druhů dřevin a sledovaných rozměrů), zejména podél R10.

- Pro další řízení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zpracovat, ještě před terénními úpravami, biologické hodnocení – jarní aspekt, které potvrdí nebo vyloučí výskyt chráněných živočichů a rostlin a v případě potvrzení výskytu navrhnout opatření k minimalizaci zásahu do biotopu chráněných živočichů.

- Zpracovat projekt ozelenění areálu, který bude respektovat požadovaný koeficient zeleně v minimálním rozsahu 40 % (včetně vertikální zeleně) z plochy celého areálu.

- Investor požádá ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, o souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Žádost bude podána u Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí.

- Pro provoz areálu zpracovat havarijní plán.

- Zajistit nezávadnou likvidaci chaoticky uložených  odpadů v místě navrhovaného staveniště.

Odůvodnění:

Oznámení k záměru „Stavba multifunkční haly „KARTARENA““ Krajský úřad Středočeského kraje rozeslal v řádném termínu k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávám a jejich prostřednictvím i veřejnosti, případně dalším subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena mj. na úřední desce Středočeského kraje ode dne 2.1.2013 a na příslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1613 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

Záměr není v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru Mladá Boleslav.

Výstavba multifunkční haly v blízkosti rychlostní silnice nebude znamenat významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Umístění haly je navrženo u křižovatky silnic první třídy, s přímým napojením na tyto silnice, mimo obytnou zástavbu (nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 100 za náspem silnice R10 a protihlukovou stěnou). Rozsah zeleně bude přes 50%. K oznámení se nevyjádřila Obec Nepřevázka a Statutární město Mladá Boleslav. S předloženým záměrem souhlasí všechny subjekty, které se k oznámení vyjádřily, kromě České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha, která na základě svých připomínek na úseku ochrany přírody a krajiny uvedla, že bez doplnění informací je nutno pokračovat v procesu EIA. Požadované doplnění je uvedeno v podmínkách č. 4 a 5 tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Po komplexním zhodnocení obdrženého oznámení a k němu doručených připomínek konstatuje zdejší úřad, že záměr v navržené podobě a při splnění uvedených podmínek pro další fázi přípravy projektové dokumentace, je realizovatelný, bez zřejmého významnějšího negativního ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Proto jeho další projednávání ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., nepovažuje za nutné dále podrobovat procesu dle cit. zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

# Rozdělovník k č.j.:  016403/2013/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Středočeský kraj,   z d e

2. Statutární město Mladá Boleslav – Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav

3. Obec Nepřevázka, Nepřevázka 49, 293 01 Mladá Boleslav

Oznamovatel:

4. CARAVAN METROPOL, s.r.o., Kolbenova 894/25, 198 00 Praha 9